Важные указания по технике безопасности

Для предотвращения риска нанесения вреда пользователю или повреждения оборудования, пожалуйста, прочитайте эту информацию перед установкой или ремонтом телефона.

- Только обученный и квалифицированный обслуживающий персонал должен устанавливать, заменять или ремонтировать телефонный аппарат.

- Не допускайте попадания жидкости (например, воды) в телефон. В случае если жидкость разлилась и попала в телефон, во избежание пожара или поражения электрическим током не используйте телефон. Для ремонта обратитесь в сервисный центр.

- Если вы увидели дым или почувствовали запах гари во время использования телефона, немедленно отключите кабели электропитания и телефонной линии. Не предпринимая попыток самостоятельно отремонтировать устройство, сразу же обратитесь в сервисный центр.

- Запрещается использовать телефон во время грозы. Удар молнии может привести к пожару и тяжелым электрическим или акустическим травмам.

- Запрещается тянуть за шнур питания или телефонный кабель. Это может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждения оборудования.

- Запрещайте детям хвататься за подключенные к телефону кабели и тянуть их. Это может причинить детям травмы или привести к повреждению оборудования.

- Внутри наушника гарнитуры находится магнитное устройство, которое может притягивать иголки или различные мелкие металлические предметы. Держите гарнитуру подальше от таких объектов и всегда проверяйте ее перед использованием.

- Запрещается устанавливать и эксплуатировать телефон в чрезмерно пыльных, влажных или подверженных вибрации местах.

- Устанавливайте телефон в сухом и хорошо проветриваемом месте.

- Не кладите тяжелые предметы на телефон.

- Не роняйте и не бросайте телефонную трубку.

- Разряд статического электричества может повредить электронные компоненты.

- Держите устройство вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла.

- Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Запрещается использовать для этой цели летучие растворители, такие как бензин, спирт или ацетон, так как это может вызвать пожар или привести к обесцвечиванию или повреждению пластмассы. Не используйте для чистки поверхности телефона воск или силиконовые продукты, поскольку они могут попасть внутрь, что станет причиной нестабильной работы вашего оборудования.

- Внутри устройства нет деталей, которые предназначены для обслуживания пользователем. Запрещается вставлять отвертки или металлические предметы к телефону. Это может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования и сделает вашу гарантию недействительной.

Copyright 2011 LG-Ericsson, Ltd Все права защищены

Авторские права на этот документ принадлежат компании LG-Ericsson Co., Ltd. (LG-Ericsson). Любое несанкционированное копирование, использование и распространение данных материалов полностью или частично строго запрещено в соответствии с Законом об авторском праве. Компания LG-Ericsson оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Информация, предоставленная компанией LG-Ericsson в этом документе, достоверна и проверена, но не претендует на исключительную точность во всех остальных случаях.

Регламентирующая информация

Компания LG-Ericsson, Ltd заявляет, что оборудование, указанное в этом документе, имеет знак соответствия "CE", который указывает, что данное оборудование соответствует требованиям Директивы ЕС R&TTE 1999/5/EC, а также соответствует требованиям Директивы по электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы по низковольтным устройствам (2006/95/EC).

Копии Сертификатов соответствия на данное оборудование можно получить, обратившись к местному торговому представителю компании LG-Ericsson.

Заявление FCC/IC о защите от помех (США/CSA):

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC (Федеральной комиссии связи).

Данное оборудование спроектировано так, чтобы обеспечивать разумную защиту от помех для радиосвязи и признано годным для применения в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключить оборудование к розетке другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

- Если проблема сохраняется, обратитесь к опытному специалисту.

Данное устройство соответствует требованиям части 15/RSS-GEN правил FCC/IC. Эксплуатация устройства зависит от следующих условий;

(1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Этот цифровой аппарат класса В соответствует канадскому регламенту ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Использование этого устройства в системе, полностью или частично расположенной на открытом воздухе, может потребовать от пользователя получения лицензии на использование такой системы в соответствии с канадскими правилами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации в конструкции данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

LIP-8002E/8002AE

Телефон LIP-8002E/8002AE от компании LG-Ericsson представляет собой IP-телефон, предназначенный для поддержки услуг телефонии по IP-сетям.

В состав органов управления телефона IP8802/8802A входят фиксированные функциональные кнопки, программируемые клавиши, которые можно настраивать по желанию пользователя, и кнопки набора номера, как показано на рисунке ниже.

Фиксированные кнопки телефона

DND (Не беспокоить) – Блокирует все входящие звонки. Переключает состояние функции.

Speed (Сокращенный набор) – Доступ к номерам сокращенного набора и к программированию ячеек сокращенного набора.

Vol (Громкость) ( ( – Изменяет уровень громкости звонкового сигнала, гарнитуры и устройства громкой связи (спикерфона), служит для управления контрастностью ЖК-дисплея.

Trans/PGM (Перевод/Программирование) – Ручной перевод вызова или вход в режим программирования.

Hold/Save (Удержание вызова) – Помещает активный вызов на удержание; служит для сохранения введенной информации в режиме программирования.

Speaker (Спикерфон) – Переключение режима работы устройства громкой связи (спикерфона).

Call Back (Обратный вызов) – Инициирует запрос обратного вызова в случае, если вызываемый абонент занят; вызов будет обслужен после возврата вызываемого абонента в свободное состояние.

Flexible (Программируемые кнопки) – Часть кнопок запрограммирована на системном уровне и служит для отображения состояния соединительных линий, другие кнопки предназначены для программирования пользователем.

Ring/MSG Indicator (Индикатор вызова/сообщений) – Светодиодный индикатор, который светится при поступлении входящего вызова или новых сообщений голосовой почты.

LCD Display (ЖК-дисплей) – Пользовательский интерфейс телефона, предназначенный для отображения информации о состоянии телефона, записей телефонной книги и текстовых сообщений.

Hands-free Microphone (Микрофон) – Используется при разговоре без поднятия трубки с использованием устройства громкой связи (спикерфона).

# Использование телефона LIP-8002E/8002AE

Ниже представлен краткий справочник функций телефона. Подробные инструкции приводятся в Руководстве пользователя телефона LIP-8002E/8002AE.

Осуществление исходящего вызова:

Внутренние вызовы -

- Поднимите трубку или нажмите кнопку[SPEAKER] ,

- Наберите внутренний номер абонента.

Вызовы по соединительным линиям –

- Поднимите трубку или нажмите кнопку[SPEAKER] ,

- Нажмите кнопку {CO}, ассоциированную с требуемой соединительной линией.

- Наберите требуемый номер абонента.

Использование функции "Ожидающий вызов" (Camp-On):

- При вызове занятого абонента нажмите *.

- Подождите ответа вызываемого абонента.

(iPECS-CM/MG)

- Выполните вызов занятого абонента.

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM], а затем наберите код регистрации функции "Ожидающий вызов" (Camp-On).

Повторный набор занятого внешнего номера до ответа абонента:

- Если вы выполняете исходящий внешний вызов, и вызываемый абонент занят, нажмите заранее запрограммированную кнопку {REDIAL} для повторного набора занятого номера.

- Положите трубку; вызов будет повторяться до тех пор, пока вызываемый абонент не ответит или функция не будет отменена.

(iPECS-CM/MG)

- Если вы выполняете исходящий внешний вызов, и вызываемый абонент занят, нажмите кнопку [CALLBACK].

- Положите трубку, вызов будет подключен, когда занятый абонент вернется в свободное состояние.

Отмена функции автодозвона внешнему абоненту (ACNR):

- Нажмите заранее запрограммированную кнопку {REDIAL}.

(iPECS-CM/MG)

- Если вы выполняете исходящий внешний вызов, и вызываемый абонент занят, нажмите кнопку [CALLBACK].

Ответ на вызов в свободном состоянии:

Внутренние вызовы -

- Поднимите трубку; если вы находитесь в режиме громкой связи, просто говорите.

Вызовы по соединительным линиям –

- Поднимите трубку.

(iPECS-CM/MG)

- Поднимите трубку и нажмите мигающую программируемую кнопку (при необходимости).

Использование функции "Не беспокоить" (DND)

- Нажмите кнопку [DND] (переключение режима функции "Не беспокоить").

Перехват вызова, поступающего другому абоненту:

- Поднимите трубку.

- Наберите код функции прямого перехвата вызова,

- Наберите внутренний номер требуемого абонента.

Перехват вызова, поступающего от другого абонента в вашей группе:

- Поднимите трубку.

- Наберите код функции перехвата вызова в группе.

Конференция:

Программируемая кнопка [CONF] должна быть предварительно назначена.

- Выполните вызов первому участнику конференции.

- После ответа первого абонента нажмите программируемую кнопку [CONF] и выполните вызов второго участника конференции.

- После ответа последнего участника конференции нажмите запрограммированную кнопку [CONF] дважды.

* Для участия в конференции в системе iPECS-LIK более 4-х абонентов требуется установка модуля MCIM.

(iPECS-CM/MG)

- Выполните вызов первому участнику конференции.

- После ответа первого абонента нажмите программируемую кнопку [CONF] и выполните вызов второго участника конференции.

* Для участия в конференции в системе iPECS-CM более 4-х абонентов требуется установка модуля VPCM.

* В системе iPECS-MG для создания конференции всегда необходимо наличие установленной платы VOIB (VOIU).

Удержание вызова:

- Во время активного исходящего вызова по соединительной линии нажмите кнопку [HOLD].

- Нажмите кнопку {CO} или {LOOP}, ассоциированную с удерживаемой соединительной линией.

Автоматическая переадресация вызовов:

Программируемая кнопка [CALL FORWARD] должна быть предварительно назначена.

- Поднимите трубку или нажмите кнопку [SPEAKER],

- Нажмите кнопку [DND],

- Наберите код, связанный с требуемым типом автоматической переадресации (0-5, для системы SBG 0-4),

1 = Безусловная, 2 = По занятости, 3 = По неответу, 4 = По занятости / По неответу, 5 = На внешний номер (находящийся вне сети, только оператор), 0 = Удаленная.

- Для типов переадресации 1-4 наберите номер пункта назначения.

- Для типа переадресации 5 нажмите кнопку {CO}, ассоциированную с соединительной линией или группой соединительных линий и наберите номер сокращенного набора.

- Для типа переадресации 0 наберите пароль и номер абонента, для которого выполняется переадресация, а затем введите номер код переадресации (1-4).

- Выберите тип переадресации (1:«Безусловная», 2:«По занятости», 3:«По неответу», 4:«По занятости или неответу»).

- Наберите требуемый номер пункта назначения для переадресации вызовов.

(iPECS-CM/MG)

- Нажмите кнопку [SPEAKER], а затем кнопку [DND],

- Наберите код, связанный с требуемым типом автоматической переадресации (0-4),

Выберите тип переадресации (1:«Безусловная», 2:«По занятости», 3:«По неответу», 4:«По занятости или неответу»; 0: "Удаленная").

- Для типов переадресации 1-4 наберите номер пункта назначения и нажмите * или нажмите кнопку [SAVE].

- Для типа переадресации 0 нажмите * или нажмите кнопку [SAVE].

- Наберите номер абонента, для которого задается переадресация, пароль этого абонента и символ "*".

- Наберите требуемый номер пункта назначения для переадресации вызовов.

Отмена автоматической переадресации:

- Поднимите трубку или нажмите кнопку [SPEAKER],

- Нажмите кнопку [DND],

- Наберите #.

(iPECS-CM/MG)

- Если автоматическая переадресация вызовов была ранее зарегистрирована, нажмите сначала кнопку [SPEAKER], а затем кнопку [DND].

Ручной перевод вызова:

- Во время текущего разговора нажмите кнопку [TRANS/PGM],

- Наберите номер, на который переводится вызов,

- Оставайтесь на линии, чтобы проинформировать абонента о вызове и/или положите трубку, чтобы завершить перевод вызова.

Сохранение номера в ячейку сокращенного набора:

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM], а затем кнопку [SPEED],

- Наберите номер ячейки сокращенного набора номера,

- Нажмите кнопку {CO}, ассоциированную с соединительной линией или, группой соединительных линий (для системы SBG этот шаг не требуется),

- Наберите требуемый номер, который вы хотите сохранить,

- Нажмите кнопку [HOLD].

- Введите имя, ассоциированное с сохраняемым номером.

- Нажмите кнопку [HOLD]; воспроизводится тональный сигнал подтверждения.

(iPECS-CM/MG)

- Нажмите кнопку [SPEED], затем кнопку [TRANS/PGM] .

- Наберите номер ячейки сокращенного набора номера,

- Наберите код доступа к соединительной линии или к группе соединительных линий, а затем номер телефона, который вы хотите сохранить.

- Нажмите кнопку [HOLD].

- Введите имя, ассоциированное с сохраняемым номером.

- Нажмите кнопку [HOLD]; воспроизводится тональный сигнал подтверждения.

Использование сокращенного набора:

- Нажмите кнопку [SPEED] .

- Наберите требуемый номер ячейки сокращенного набора.

# Установка телефона LIP-8002E/LIP-8002AE

Обратите внимание: IP-телефон LIP-8002E/8002AE может получать электропитание или от адаптера переменного тока, или по сети Ethernet (PoE, Класс 1). При использовании адаптера переменного тока применяйте только адаптеры, одобренные компанией LG-Ericsson, которые можно заказать отдельно. Чтобы использовать дистанционное электропитание PoE сеть, к которой вы подключаете телефон, должна предоставлять питание PoE.

<Важно> Для электропитания вашего телефона используйте или дистанционное электропитание по сети (PoE), или адаптер переменного тока. Запрещается использовать оба источника питания одновременно.

1. Подключите один конец прилагаемого кабеля локальной сети в порт Ethernet LAN на задней панели IP-телефона, отмеченный символом  .

2. Подключите другой конец кабеля к вашей локальной сети. Запрещается прокладывать кабель за пределами зданий.

3. (Опционально) При подключении компьютера к сети Ethernet через IP-телефон подключите один конец кабеля локальной сети Ethernet в порт PC на задней панели IP-телефона, отмеченный символом  .

<Важно> Если для питания вашего телефона вы используете дистанционное электропитание по сети Ethernet (PoE), пропустите шаги с 5 до 6.

4. (Опционально) Подключите другой конец кабеля к вашей локальной сети Ethernet.

5. (Опционально) Подключите адаптер питания к разъему на нижней стороне телефона. Надежно закрепите шнур в держателе.

6. (Опционально) Подключите адаптер питания к электрической розетке. Телефон выполняет процедуру запуска.

7. (Опционально) При настенном монтаже рукав кабеля локальной сети следует переместить назад, чтобы он не мешал при монтаже.

Назначение программируемых кнопок

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM] .

- Нажмите назначаемую программируемую кнопку,

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM] и код ввода пользовательской функции (Обратитесь к нижеследующей таблице).

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

(iPECS-CM/MG)

1) Для назначения программируемой кнопки

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM] .

- Нажмите назначаемую программируемую кнопку,

- Наберите код типа программирования 1 (1: Фиксированная кнопка, 2: Программирование по коду функции, 0: Удаление данных)

- Выберите для программируемой кнопки требуемый фиксированный тип (PTT (Групповое оповещение), REDIAL (Повторный набор номера), MUTE (Отключение микрофона), CONF (Конференция), ..) с помощью клавиш увеличения и уменьшения громкости, если для назначения программируемой кнопке выбрана фиксированная кнопка или

- Если выбрано программирование по коду функции, введите код назначаемой функции.

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE].

2) Для назначения кода пользовательской функции

- Нажмите кнопку [TRANS/PGM] .

- Нажмите назначаемую программируемую кнопку,

- Введите код режима программирования настроек пользователя и код пользовательской функции (см. таблицу)

- Нажмите кнопку [HOLD/SAVE] для сохранения текущей настройки.

Коды пользовательских функций (iPECS LIK)

| Код | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 10 | Блочный режим набора |  |
| 11 | Звонковый сигнал для внутренних вызовов | Выберите тип звонкового сигнала (1-8) |
| 12 | Звонковый сигнал для внешних вызовов | Выберите тип звонкового сигнала (1-8) |
| 13 | Режим приема внутренних вызовов | Выбор режима ответа по внутренней связи (1=Громкая связь (спикерфон), 2=Тональный сигнал, 3=Трубка) |
| 14 | Установка атрибутов расширения зоны приема вызовов | 1: ВКЛ/ВЫКЛ, 2: Задержка звонкового сигнала (0-9) |
| 15 | Загрузка персональных образцов вызывных сигналов | Выберите тип звонкового сигнала (5-8) |
| 19 | Гарнитура с наушниками и микрофоном |  |
| 21 | Понижение класса сервиса абонента |  |
| 22 | Восстановление класса сервиса абонента | Требуется код авторизации |
| 23 | Мобильный класс сервиса | Требуется код авторизации |
| 30 | Уведомление мобильного абонента о поступлении голосовой почты |  |
| 31 | Получение ожидающих сообщений абонента |  |
| 32 | Получение ожидающего сообщения с АОН |  |
| 33 | Ввод кода авторизации (пароля) | Введите пароль длиной до 12 цифр |
| 34 | Функция "Ожидающий вызов с линии DID" |  |
| 35 | Ожидающее сообщение в паре Руководитель/Секретарь |  |
| 36 | Отправка SMS сообщения |  |
| 37 | Регистрация мобильного абонента |  |
| 38 | Активация мобильного абонента |  |
| 39 | Регистрация АОН мобильного абонента |  |
| 41 | Регистрация сигнала уведомления (будильника) | Введите время в 24-часовом формате |
| 42 | Отмена режима будильника |  |
| 51 | Отображение пользовательских и предустановленных сообщений |  |
| 52 | Регистрация пользовательского сообщения (00) ‘Сообщение’ | Введите пароль длиной до 24 цифр |
| 53 | Создание открытой конференции |  |
| 54 | Удаление открытой конференции |  |
| 55 | Мониторинг группы конференц-связи |  |
| 61 | Режим Гарнитура/Спикерфон |  |
| 62 | Режим сигнала вызова гарнитуры | 1=Спикерфон, 2:Гарнитура, 3:Оба |
| 71 | Язык отображения информации на ЖК-дисплее |  |
| 72 | Отображение версии ПО |  |
| 73 | Фоновая музыка |  |
| 74 | Регистрация имени абонента |  |
| 75 | Отображение IP-адреса телефона |  |
| 76 | Изменение IP-адреса телефона |  |
| 77 | Отображение MAC-адреса телефона |  |
| 79 | Отображение версии телефона |  |
| 80 | Кнопка {RECORD} (Запись разговора) | Требуется устройство VSF/VMIM или внешняя система голосовой почты. |
| 81 | Кнопка {CLIR} ISDN |  |
| 82 | Кнопка {COLR} ISDN |  |
| 84 | Кнопка {ACCOUNT CODE} (Учетный код) |  |
| 85 | Кнопка {LOOP} |  |
| 86 | Кнопка {ATD INTRUSION} (Принудительное подключение оператора к разговору) |  |
| 87 | Кнопка {ICM} (Вызов по внутренней связи) |  |
| 88 | Кнопка {CAMP-ON} (Ожидающий вызов) |  |
| 89 | Кнопка {KEYPAD FACILITY} ISDN (Возможности клавиатуры) |  |
| 8# | Кнопка {OHVO} (Передача голосовой информации поверх активного разговора) |  |
| 91 | Кнопка {CONF} (Конференция) |  |
| 94 | Кнопка {FLASH} (Кратковременный разрыв шлейфа на соединительной линии) |  |
| 95 | Кнопка {MUTE} (Отключение микрофона) |  |
| 96 | Кнопка {MONITOR} (Контроль) |  |
| 97 | Кнопка {REDIAL} (Повторный набор номера) |  |
| 98 | Кнопка {FWD} (Автоматическая переадресация вызова) |  |
| 99 | Кнопка {PTT} (Групповое оповещение) |  |
| 9* | Кнопка индикации "Я - на месте" | Требуется ввести номер (01~10). |
| *0 | Вход в систему виртуального внутреннего абонента |  |
| ** | Выход из системы виртуального внутреннего абонента |  |
| *7 | Принудительная переадресация вызова |  |

Коды пользовательских функций (iPECS SBG)

| Код | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11 | Режим приема внутренних вызовов | Выбор режима ответа по внутренней связи (1=Громкая связь (спикерфон), 2=Тональный сигнал, 3=Трубка) |
| 12 | Режим Гарнитура/Спикерфон | 0:Гарнитура, 1:Спикерфон |
| 13 | Выбор типа звонка при работе с гарнитурой | 1:S, 2:H, 3:Both |
| 21 | Установка режима будильника | Однократный/Ежедневный и Часы: Минуты (24-час. формат) |
| 22 | Отмена режима будильника |  |
| 31 | Смена языка отображения информации на ЖК-дисплее | Domestic/English |
| 32 | Отображение версии системного ПО |  |
| 33 | Выбор источника фоновой музыки | (0~1) |
| 34 | Регистрация имени абонента | Имя абонента |
| 35 | Отображение IP-адреса телефона |  |
| 36 | Отображение MAC-адреса телефона |  |
| 37 | Отображение версии телефона |  |
| 38 | Настройка сети |  |
| 41 | Принудительная переадресация вызова | Номер группы абонентов |
| 42 | Отображение журнала вызовов |  |
| 43 | Активация сервиса CLIR |  |
| 44 | Активация сервиса COLR |  |
| 4* | Кнопка {LOOP} | Только программирование |
| 50 | Кнопка {Callback} | Только программирование |
| 51 | Кнопка {CONF} | Только программирование |
| 52 | Кнопка {MUTE} | Только программирование |
| 53 | Кнопка {ICM} (Вызов по внутренней связи) | Только программирование |
| 54 | Кнопка {REDIAL} | Только программирование |

Коды пользовательских функций (iPECS-CM/MG)

| Код | Функция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 11 | Режим ответа по внутренней связи | Выбор режима ответа по внутренней связи (1=Громкая связь (спикерфон), 2=Тональный сигнал, 3=Трубка) |
| 12 | Программирование имени абонента | Введите пароль длиной до 12 цифр |
| 13 | Регистрация сигнала уведомления (будильника) | iPECS-CM: Индекс (1-5) + Тип (1~5, 1: Однократное срабатывание, 2: Ежедневное, 3: Понедельник ~ Пятница, 4: Понедельник ~ Суббота, 5: В указанную дату), + ЧЧММ (24-часовой формат) + ГГММДД (Если выбран тип 5 - дата). iPECS-MG: ЧЧММ (24-часовой формат), # (режим повтора: однократно, повторение) |
| 14 | Отмена сигнала уведомления (будильника) | iPECS-CM: Индекс (1-5) iPECS-MG: 1: ВКЛ/ВЫКЛ, 2: Задержка звонкового сигнала (0-9) |
| 15 | Язык отображения информации на дисплее | 00 - 17 |
| 16 | Режим отображения даты на дисплее | ДД/ММ/ГГ или ММ/ДД/ГГ |
| 17 | Режим отображения времени на дисплее | 12-часовой/24-часовой |
| 18 | Установка режима подсветки | Не поддерживается |
| 21 | Программирование сигнала вызова по внутренней связи |  |
| 22 | Программирование сигнала вызова по соединительной линии |  |
| 23 | Загрузка вызывных сигналов | 5 - 8 + 0 - 9 |
| 24 | Установка фоновой музыки | Не поддерживается |
| 31 | Временный класс сервиса | Требуется код авторизации |
| 32 | Получение класса сервиса | Требуется код авторизации |
| 33 | Мобильный класс сервиса | Требуется код авторизации |
| 34 | Регистрация пароля | Требуется код авторизации |
| 35 | Защита журнала вызовов | Требуется код авторизации |
| 36 | Защита SMS-сообщений | Требуется код авторизации |
| 41 | Программирование предустановленных сообщений | 0-9, Сообщение / *: Пользовательское сообщение # Деактивация |
| 42 | Установка пользовательских сообщений |  |
| 43 | Отправка SMS-сообщения |  |
| 44 | Получение SMS-сообщения |  |
| 51 | Включение сервиса мобильного абонента | 1 - 5 |
| 52 | Программирование номера мобильного абонента | 1 - 5 |
| 53 | Программирование АОН мобильного абонента | 1 - 5 |
| 54 | Создание открытой конференции |  |
| 55 | Удаление открытой конференции |  |
| 61 | Переключение режима спикерфон / гарнитура | Спикерфон / Гарнитура |
| 62 | Программирование сигнала вызова для гарнитура | Спикерфон / Гарнитура / Оба |
| 71 | Активация пользовательской функции ICLID |  |
| 72 | Просмотр состояния пользовательской функции ICLID |  |
| 81 | Просмотр IP-адреса |  |
| 82 | Просмотр MAC-адреса |  |
| 83 | Просмотр версии прошивки телефона |  |
| 80 | Настройка сети |  |
| 91 | Отображение версии прошивки системы | Не используется в CM |
| 92 | Просмотр IP-адреса | Не используется в CM |