| sign | Function | Interface Description |
| --- | --- | --- |
| J10 | Dual USB interface |  |  |  |  |
| CN2 | USB expansion interface | 1:5V | 2:USB_DM | 3:USB_DP | 4:GND |
| J33 | Gigabit Ethernet port connector | 1:DD- | 2:DD+ | 3:DC- | 4:DC+ |
|  |  | 5:ETHRX- | 6:ETHRX+ | 7:ETHTX- | 8:ETHTX+ |
| J2 | HDMI connector |  |  |  |  |
| J6 | VGA connector |  |  |  |  |
| J9 | Audio input and output (headphone jack) |  |  |  |  |
| J1 | Lithium battery holder |  |  |  |  |
| CN1 | 10PIN front panel extension | 1:+3.3V | 2:GND | 3:IR | 4:COL2 |
|  |  | 5：COL1 | 6：ROW2 | 7：COL3 | 8：ROW1 |
|  |  | 9：ALARM | 10：REC |  |  |
| J28 | 4PIN front panel indicator light extension | 1:+3.3V | 2:GND | 3:LINK | 4:REC |
| CN5 | Hard disk data port |  |  |  |  |
| CN4 | Hard disk data port |  |  |  |  |
| CN8 | Serial port | 1:UART_RXD | 2:UART_TXD | 3:GND |  |
| CN6 | Fan extension | 1:12V | 2:GND |  |  |
| J18 | Hard disk power port | 1:5V | 2:GND | 3:GND | 4:12V |
| JT23 | 12V power input port (transfer from POE switch) | 1:GND | 2:12V |  |  |

本接口说明对应产品型号：NBD8016RA-K(EP)